СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ  AVL®

AVL-100W-D-5000К-IP65 прозрачный диммируемый

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Промышленный светильник серии AVL-100W-D-5000К-IP65 влагостойкий, (далее светильник), предназначен для внутреннего и внешнего освещения общественных и производственных помещений, общего, локального и аварийного освещения.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 598-2-1 и ЭМС по ГОСТ Р 51318.

2.2. Светильник изготавливается в исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150

2.3. Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением ~176-264 В, частоты 50-60 Гц. Качество электроэнергии по ГОСТ 13109.

2.4. Степень защиты от воздействий окружающей среды по ГОСТ 14254  IP65

2.5. Светильник соответствует группе механического исполнения М2 по ГОСТ 17516.

2.6. Способ установки: на горизонтальные и вертикальные поверхности с помощью кронштейна, либо на трубу до 55мм. (дополнительная опция).

2.7. Класс защиты от поражения электрическим током I.

2.8. Декларация о  соответствии  ЕАЭС № RU Д-RU.MO10.В.02225 от 20.10.2017.

2.9.Основные параметры светильника:

Напряжение рабочее –  AC176 - 264v  50/60 Hz

Мощность, потребляемая светильником – не более 112Вт.

Световой поток модуля –  12 800 Lm.

Цветовая температура – 5000-5500K

Марка светодиодов - Edison

Уровень пульсаций светового потока – не более 1%

Коэффициент мощности > 0,98, активный корректор мощности.

Управление диммированием – вход 0-10в, либо переменный резистор на 100ком.

Угол и диаграмма свечения – 60 градусов, косинусная.

Температура эксплуатации -40…+50 С

Длина – 1020 мм.

Ширина – 80 мм.

Высота с кронштейном для крепления – 140 мм.

Вес светильника с кронштейном – не более 3,2 кг.

Корпус светильника выполнен из алюминия, лицевая часть из прозрачного поликарбоната.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА

3.1. В комплект поставки входят:

Светильник – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Установку, чистку светильника, ремонт, замену ламп производить только при отключенной электросети.

4.2. Светильник выполнен по I классу защиты от поражения электрическим током и должен быть надежно заземлен.

4.3. Светильник утилизируется обычным способом.

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

5.1. Монтаж и эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

5.2. Монтаж светильника производится с помощью входящего в комплект поворотного кронштейна или крепления на трубу (поставляется отдельно).  Подключение светильника к электрической сети производить только при обесточенной сети.  Присоединить питающие сетевые провода, сечение не менее 0,75 мм2.

5.3. Светильник не требует обслуживания. Для удаления загрязнения поверхности светильника возможно использовать струю воды. При чистке светильник необходимо обесточить.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Гарантийный срок эксплуатации 60 месяцев с даты продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

7.2. Срок службы светильника в нормальных климатических условиях, при соблюдении правил монтажа и эксплуатации, составляет 10 лет.

7.3. Претензии за дефекты, появившиеся в течение гарантийного срока из-за небрежного хранения, транспортирования, при нарушении правил эксплуатации, установки или обслуживания не принимаются.

7.4. В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке по адресу: 443100, г. Самара,  ул. Самарская, д.190, ООО «Кит-С», тел. (846) 332-50-11.

Дата продажи «___»__________________20____г.                 М.П. ____________