СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ  AVL®

AVL-56W

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Промышленный светильник серии AVL-56W, (далее светильник), предназначен для внутрицехового освещения, а также для установки на открытом воздухе для  освещения улиц и прилегающей территории.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 598-2-1 и ЭМС по ГОСТ Р 51318.

2.2. Светильник изготавливается в исполнении УХЛ категории 1 по ГОСТ 15150

2.3. Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением ~176-264 В, частоты 50-60 Гц. Качество электроэнергии по ГОСТ 13109.

2.4. Степень защиты от воздействий окружающей среды по ГОСТ 14254 IP67

2.5. Светильник соответствует группе механического исполнения М2 по ГОСТ 17516.

2.6. Способ установки: на горизонтальные и вертикальные поверхности с помощью кронштейна, либо на трубу до 55мм. (дополнительная опция).

2.7. Класс защиты от поражения электрическим током I.

2.8. Сертификат соответствия №РОСС CN.AB80.B06438 Серия  № 1119074.

2.9.Основные параметры светильника:

Напряжение рабочее – 176 - 264v  50/60 Hz

Мощность, потребляемая светильником – не более 65Вт.

Световой поток – не менее 7000 Lm.

Цветовая температура – 4000-4300K

Уровень пульсаций светового потока –  менее 1%

Коэффициент мощности > 0,97

Гальваническая развязка, активный корректор мощности.

Температура эксплуатации -40…+60 С

Длина – 330 мм.

Ширина – 290 мм.

Высота – 250 мм.

Вес светильника с кронштейном – не более 6,5 кг.

Корпус светильника выполнен из алюминия. Спереди - закалённое стекло

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА

3.1. В комплект поставки входят:

Светильник  с кронштейном для крепления – 1 шт.

Коробка картонная – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Установку, чистку светильника, ремонт, замену ламп производить только при отключенной электросети.

4.2. Светильник выполнен по I классу защиты от поражения электрическим током и должен быть надежно заземлен.

4.3. Светильник утилизируется обычным способом.

5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА

5.1. Монтаж и эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

5.2. Монтаж светильника производится с помощью входящего в комплект поворотного кронштейна или крепления на трубу (поставляется отдельно).  Подключение светильника к электрической сети производить только при обесточенной сети.  Присоединить питающие сетевые провода, сечение не менее 0,75 мм2.

5.3. Светильник не требует обслуживания. Для удаления загрязнения поверхности светильника возможно использовать струю воды. При чистке светильник необходимо обесточить.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с даты продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

7.2. Срок службы светильника в нормальных климатических условиях, при соблюдении правил монтажа и эксплуатации, составляет не менее 5 лет.

7.3. Претензии за дефекты, появившиеся в течение гарантийного срока из-за небрежного хранения, транспортирования, при нарушении правил эксплуатации, установки или обслуживания не принимаются.

7.4. В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке по адресу: 443100, г. Самара,  ул. Самарская, д.190, ООО «Кит-С», тел. (846) 332-50-11.

Дата продажи «___»__________________20____г.                 М.П. ____________